| COMPETENZE DI RIFERIMENTO misurate dalla prova secondo il profilo regionale |
| --- |
| COMPETENZE | ABILITA’ | CONOSCENZE |
| Definire e pianificare fasi/ successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto dell’impianto elettrico | Utilizzare il progetto e la documentazione tecnica per predisporre le diverse fasi di attività Consultare il progetto dell’impianto elettrico su software dedicato Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro Applicare modalità di pianificazione e organizzazioni delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro Adottare procedure di monitoraggio e verifica della conformità delle attività a supporto del miglioramento continuo degli standard di risultato | Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore Nozioni sulle funzioni principali sul software per la progettazione di impianti elettrici Principali terminologie tecniche Schemi elettrici per la rappresentazione di impianti Simbologia impianti elettrici Tecniche di comunicazione organizzativa Tecniche di pianificazione Tipologie di impianti elettrici |
| Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso | Individuare materiali, strumenti, attrezzature per le diverse fasi di attività sulla base del progetto e della documentazione tecnica Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti e attrezzature | Distinta dei materiali Modalità di taratura degli strumenti di controllo delle grandezze elettriche Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per la realizzazione di impianti elettrici Tipologia delle principali attrezzature di misura e di controllo Tipologie e caratteristiche del materiale per le reti elettriche Tipologie delle principali attrezzature e strumenti per la realizzazione di impianti elettrici |
| Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche | Identificare i cavi mediante targhette Applicare metodi di separazione di cavi di potenza e di segnale Utilizzare tecniche di lavorazione della lamiera e delle parti in plastica di un quadro elettrico Applicare metodi di collegamento dei cavi alle apparecchiature e ai quadri elettrici Utilizzare i dispositivi di protezione individuale | Caratteristiche dei conduttori elettrici Caratteristiche delle apparecchiature per impianti elettrici civili ed industriali Caratteristiche e campi di applicazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Modalità di cablaggio Schemi elettrici Tecniche di installazione e adattamento delle componenti dell’impianto Tecniche di posa dei cavi e di lavorazione del quadro elettrico Tipologie di isolamento |
| Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali | Individuare e utilizzare strumenti di misura Utilizzare tecniche di test di funzionamento dell’impianto elettrico Applicare procedure di verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e sicurezza Applicare tecniche di compilazione dei moduli di verifica funzionale | Modalità di compilazione della documentazione di verifica di un impianto elettrico Normativa CEI di settore Strumenti di misura e controllo Tecniche di verifica di impianti elettrici |
| Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale | Identificare i fenomeni connessi ai processi del proprio settore professionale che possono essere indagati in modo scientifico Utilizzare strumenti e metodi di analisi quantitativa e qualitativa per indagare i fenomeni appartenenti ai processi di settore Rilevare, elaborare e rappresentare anche graficamente e tramite applicazioni informatiche dati significativi per la comprensione e lo svolgimento di attività di settore | Complementi di matematica di settore Elementi di calcolo professionale Elementi base di metodologia della ricerca scientifica e di metodo sperimentale applicabili al settore professionale Elementi e modelli di base relativi ai saperi scientifici richiesti dal settore professionale Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e la rappresentazione di dati |

| COMPETENZE | ABILITA’ | INDICATORI DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA | CRITERI | Punti per livello di competenza | Punti Totali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NR | B | I | A |  |
| Definire e pianificare fasi/ successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto dell’impianto elettrico | Utilizzare il progetto e la documentazione tecnica per predisporre le diverse fasi di attività Consultare il progetto dell’impianto elettrico Applicare modalità di pianificazione e organizzazioni delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene | Disegno schema funzionale con modifiche richieste | Correttezza Completezza | 0,5 | 1,5 | 3 | 4 | __/7 |
|  |  | Programmazione PLC (Omron ZEN) mediante Ladder | Correttezza Completezza | 0 | 1 | 1,5 | 2 |  |
|  |  | Legenda Input-Output | Correttezza Completezza | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 |  |
| Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso | Individuare materiali, strumenti, attrezzature per le diverse fasi di attività sulla base del progetto e della documentazione tecnica | Decodifica delle sigle dei cavi | Correttezza Completezza | 0 | 1 | 1,5 | 2 | __/3 |
|  |  | Trasferimento Ladder da PC a PLC | Correttezza Completezza | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 |  |
| Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche | Identificare i cavi mediante targhette Applicare metodi di separazione di cavi di potenza e di segnale Applicare metodi di collegamento dei cavi alle apparecchiature e ai quadri elettrici | Cablaggio del quadro elettrico | Correttezza Completezza | 0,5 | 2 | 3 | 4 | __/12 |
|  |  | Cura e funzionalità del cablaggio | Correttezza Completezza | 0,5 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | Capacità di collaudo ed eventuale autocorrezione | Correttezza Completezza | 0,5 | 2 | 3 | 4 |  |
| Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali | Utilizzare tecniche di test di funzionamento dell’impianto elettrico | Simulazione funzionamento ciclo di lavoro (software Omron ZEN) | Correttezza | 0 | 1 | 2 | 3 | __/3 |
| Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale | Utilizzare strumenti e metodi di analisi quantitativa e qualitativa per indagare i fenomeni appartenenti ai processi di settore Rilevare, elaborare e rappresentare anche graficamente e tramite applicazioni informatiche dati significativi per la comprensione e lo svolgimento di attività di settore | Fattore di potenza complessivo dei carichi | Correttezza Completezza | 0 | 1 | 1,5 | 2 | __/10 |
|  |  | Rifasamento dei carichi | Correttezza Completezza | 0 | 1 | 1,5 | 2 |  |
|  |  | Corrente complessiva assorbita dai carichi | Correttezza Completezza | 0 | 1 | 1,5 | 2 |  |
|  |  | Dimensionamento del cavo della linea | Correttezza Completezza | 0,5 | 1,5 | 3 | 4 |  |
| TOTALE | __/35 |